## Slide 1
ПОСТОЯННЫЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ТОК
Электрический ток – это упорядоченное (направленное) движение частиц – носителей электрических зарядов.
Условились принимать за направление электрического тока направление движения положительных электрических зарядов в проводнике.
Электрический ток в проводнике проявляется в переносе зарядов через его поперечное сечение. Чтобы можно было сравнить или охарактеризовать токи, введена скалярная величина – сила электрического тока I.
Сила тока в проводнике равна отношению электрического заряда, прошедшего через поперечное сечение проводника, к интервалу времени его прохождения:

## Slide 2
ПОСТОЯННЫЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ТОК
Электрический ток, не меняющийся с течением времени по величине и направлению, называется постоянным (I=const).
Единица силы тока называется ампер (А) и является одной из основных единиц в СИ. Силу тока измеряют амперметром, его условное обозначение на схемах:
В цепях постоянного тока сила тока не изменяется со временем, то есть электрический заряд не может накапливаться на каком-либо участке цепи, что повлияло бы на величину силы тока. Применив закон сохранения электрического заряда к электрическим цепям, приходим к выводу:
в электрической цепи постоянного тока без ответвлений в любом поперечном сечении проводника значение силы тока одинаково.
Если к некоторой точке А цепи подключено три или больше проводников, то такая точка называется узлом.

## Slide 3
ПОСТОЯННЫЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ТОК
Применяя закон сохранения электрического заряда к узлу на рисунке, получим, что сумма токов, входящих в узел в цепи постоянного тока, равна сумме токов, выходящих из этого узла:
Известно что, электрический ток возникает и существует в проводнике, если только между его концами имеется разность потенциалов (электрическое напряжение).
Электрическое напряжение измеряется вольтметром; условное обозначение на схемах:
Электрический ток направлен от области с высоким потенциалом в область с низким потенциалом.
Силы действующие на заряды называют сторонними силами.
Элемент электрической цепи, в котором действуют сторонние силы, называют источником тока.

## Slide 4
ПОСТОЯННЫЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ТОК
На схемах его изображают знаком
Внутри источника тока положительные заряды перемещаются в сторону действия сторонних сил – от отрицательного полюса к положительному, в направлении, противоположном действию электростатических сил.
Величина характеризующей источник тока называется электродвижущей силой (ЭДС):
электродвижущая сила источника тока равна отношению работы сторонних сил по перемещению электрического заряда по цепи к величине этого заряда:
В 1826 году Георг Ом установил опытным путем, что:
сила тока в проводнике прямо пропорциональна приложенному к его концам напряжению: I ~ U.

## Slide 5
ПОСТОЯННЫЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ТОК
Этот результат известен как закон Ома для однородного участка цепи:
где величина R, характеристика проводника, называется электрическим сопротивлением.
Единица сопротивления называется Ом и обозначается Ом (или Ω).
Сравнивая сопротивления цилиндрических проводников постоянного поперечного сечения из одинаковых материалов, Ом установил, что они равны в случае равенства отношений длины проводника l к его поперечному сечению S. Сопротивление проводников постоянного поперечного сечения увеличивалось с увеличением их длины.
Ом пришел к выводу, что
где величина ρ, называемая удельным сопротивлением проводника, – характеристика вещества.

## Slide 6
ПОСТОЯННЫЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ТОК
Элемент электрической цепи, имеющий определенное электрическое сопротивление, называется резистором. На схемах изображается значком
В электрических цепях встречаются различные соединения резисторов. Зачастую необходимо группу резисторов заменить одним, имеющим такое же сопротивление. Оно называется эквивалентным сопротивлением.
Последовательное соединение:
Эквивалентное сопротивление соединенных последовательно резисторов равно сумме их сопротивлений:
Параллельное соединение резисторов:

## Slide 7
ПОСТОЯННЫЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ТОК
Величина, обратная эквивалентному сопротивлению параллельно соединенных резисторов, равна сумме величин, обратных сопротивлениям каждого из резисторов.
Вызвав упорядоченное движение свободных электрических зарядов в проводнике электрическое поле совершает работу. Ее принято называть работой электрического тока:
Применяя закон Ома, можно получить и другие формулы для совершенной током работы:
или
Развиваемую электрическим током мощность, численно равную работе, совершаемой в единицу времени, находят по формулам:

## Slide 8
ПОСТОЯННЫЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ТОК
Согласно закону сохранения и превращения энергии количество выделившейся теплоты равно работе электрического тока:
Выделившееся в проводнике (резисторе) количество теплоты равно произведению квадрата силы тока, его сопротивления и продолжительности прохождения тока по нему.
При проведении реальных исследований электрических характеристик цепей с постоянным током необходимо учитывать сопротивление самого источника тока.
Таким образом в физике осуществляется переход от идеального источника тока к реальному источнику тока, у которого есть свое сопротивление

## Slide 9
ПОСТОЯННЫЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ТОК
Закон Ома для полной цепи гласит:
сила тока в полной цепи равна отношению электродвижущей силы источника тока к ее полному сопротивлению

## Slide 10
ПОСТОЯННЫЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ТОК
Дано:
------------------
Решение:

## Slide 11
ПОСТОЯННЫЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ТОК
Дано:
----------------------
Решение:

## Slide 12
ПОСТОЯННЫЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ТОК
Дано:
----------------------
Решение:

## Slide 13
ПОСТОЯННЫЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ТОК
Дано:
----------------------
Решение:

## Slide 14
ПОСТОЯННЫЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ТОК
Дано:
----------------------
Решение:

## Slide 15
ПОСТОЯННЫЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ТОК
Дано:
----------------------
Решение:

## Slide 16
ПОСТОЯННЫЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ТОК
Дано:
----------------------
Решение:

## Slide 17
ПОСТОЯННЫЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ТОК
Дано:
----------------------
Решение:

## Slide 18
ПОСТОЯННЫЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ТОК
Дано:
----------------------
Решение:

## Slide 19
ПОСТОЯННЫЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ТОК
Дано:
----------------------
Решение:

## Slide 20
ПОСТОЯННЫЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ТОК
Дано:
----------------------
Решение:

## Slide 21
ПОСТОЯННЫЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ТОК
Дано:
----------------------
Решение:

## Slide 22
ПОСТОЯННЫЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ТОК

## Slide 23
ПОСТОЯННЫЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ТОК