## Slide 1
ЭЛЕКТРОМАГНЕТИЗМ
Тела, обладающие свойством притягивать железо, называют магнитами.
Они бывают естественными и искусственными.
Области магнита, к которым железные предметы притягиваются сильнее всего, называют магнитными полюсами. Магнитные полюсы невозможно отделить один от другого.
Одноименные магнитные полюсы отталкиваются, а разноименные притягиваются.
Магнитное взаимодействие осуществляется посредством магнитного поля, существующего вокруг магнитов.
Для наглядного изображения полей используются магнитные линии.
Линии магнитного поля – это линии, касательные к которым в каждой точке совпадают с направлением магнитной стрелки, помещенной в эту точку.

## Slide 2
ЭЛЕКТРОМАГНЕТИЗМ
В 1820 году датский физик Ханс Кристиан Эрстед (1777–1851) обнаружил действие электрического тока на магнитную стрелку. Так было установлено, что вокруг проводника с электрическим током существует магнитное поле.
Электрический ток представляет собой упорядоченное движение носителей электрического заряда, следовательно, источником магнитного поля являются движущиеся электрические заряды.
Экспериментально установлено, что магнитные линии поля, создаваемого прямолинейным проводником с током, имеют форму окружностей, лежащих в плоскостях, перпендикулярных проводнику; центры этих окружностей – это точки пересечения плоскостей с проводником.
Между направлением магнитных линий и направлением электрического тока существует определенная связь, которая может быть выражена правилом буравчика:

## Slide 3
ЭЛЕКТРОМАГНЕТИЗМ
При вращении буравчика (винта) с правой резьбой так, что его поступательное движение происходит в направлении протекания электрического тока, направление вращения рукоятки буравчика показывает направление магнитных линий.
Силовой характеристикой магнитного поля является индукцией магнитного поля или просто магнитной индукцией.
Магнитная индукция равна отношению максимальной силы, действующей со стороны однородного магнитного поля на участок прямолинейного проводника с током, к произведению силы тока в проводнике на его длину
Один тесла (Тл) – это индукция однородного магнитного поля, в котором на каждый метр длины достаточно длинного прямолинейного проводника с током 1 А действует максимальная сила 1 Н.

## Slide 4
ЭЛЕКТРОМАГНЕТИЗМ
Установлено, что электромагнитная сила в свою очередь, перпендикулярна как проводнику, так и вектору Направление этой силы определяется с помощью правила левой руки:
Если раскрытую ладонь левой руки расположить таким образом, чтобы линии магнитной индукции перпендикулярно входили в ладонь, а четыре вытянутых пальца показывали направление электрического тока, то большой палец, отставленный под прямым углом к остальным, укажет направление электромагнитной силы
Электрический ток – это упорядоченное движение заряженных частиц (электрических зарядов).
Очевидно, что электромагнитная сила, действующая на проводник с током, является результирующей сил, действующих на заряженные частицы, которые движутся упорядоченно по соответствующему участку проводника.

## Slide 5
ЭЛЕКТРОМАГНЕТИЗМ
Сила, действующая на частицу со стороны магнитного поля, в котором она движется, называемая силой Лоренца, равна
Электромагнитная сила перпендикулярна проводнику и вектору то есть сила Лоренца перпендикулярна обоим векторам:
и
Направление силы можно легко определить, применяя правило левой руки:
располагаем раскрытую ладонь так, чтобы линии магнитной индукции перпендикулярно входили в нее, а четыре вытянутых пальца показывали направление вектора скорости. Тогда большой палец, отставленный под прямым углом к остальным, покажет направление силы Лоренца.

## Slide 6
ЭЛЕКТРОМАГНЕТИЗМ
Сила Лоренца все время перпендикулярна скорости заряженной частицы, значит, и направлению ее перемещения. Поэтому механическая работа равна нулю.
В нашем случае работа равна нулю и изменение кинетической энергии равно нулю. Кинетическая энергия, а следовательно, и модуль скорости движущейся в магнитном поле заряженной частицы, остаются неизменными.
Открытие Эрстедом в 1820 году существования магнитного поля вокруг проводников с током сделало очевидной связь между электрическими и магнитными явлениями.
Если проводник с током создает вокруг себя магнитное поле, то нельзя ли получить электричество с помощью магнитного поля?
После проведения многочисленных опытов с магнитами и катушками (в течение десяти лет!) в 1831 году Фарадей открыл явление электромагнитной индукции.

## Slide 7
ЭЛЕКТРОМАГНЕТИЗМ
В результате опытов, Фарадей пришел к выводу, что для наличия тока в цепи катушки необходимо изменяющееся магнитное поле.
Для количественной характеристики процесса изменения магнитного поля через замкнутый контур вводится физическая величина — магнитный поток.
Магнитным потоком через замкнутый контур площадью S называют физическую величину, равную произведению модуля вектора магнитной индукции на площадь контура S и на косинус угла  между направлением вектора магнитной индукции и нормалью к площади контура:
Возникающий электрический ток в замкнутом контуре был назван индукционным или индуцированным, а явление генерирования электрического тока с помощью магнитного поля – электромагнитной индукцией.

## Slide 8
ЭЛЕКТРОМАГНЕТИЗМ
Существование индукционного тока в замкнутом контуре, как и любого электрического тока, означает, что в этом контуре действует электродвижущая сила.
Обобщая результаты опытов, Фарадей установил, что эта электродвижущая сила, сокращенно называемая ЭДС индукции, тем больше, чем быстрее изменяется магнитный поток через поверхность, ограниченную замкнутым контуром.
Таким образом основной закон электромагнитной индукции гласит: электродвижущая сила индукции в замкнутом контуре равна по величине и противоположна по знаку скорости изменения магнитного потока через поверхность, ограниченную этим контуром:
Знак «–» соответствует правилу Ленца: индукционный ток всегда имеет такое направление, что индуцированный магнитный поток препятствует любым изменениям магнитного потока, вызвавшего его появление.

## Slide 9
ЭЛЕКТРОМАГНЕТИЗМ
Важный частный случай явления электромагнитной индукции наблюдается при изменении магнитного потока, происходящего при протекании по контуру изменяющегося электрического тока.
В самом деле, если через витки катушки протекает изменяющийся ток, то он возбуждает внутри нее магнитное поле, поток которого также изменяется.
Это явление было открыто американским физиком Джозефом Генри, оно называется самоиндукцией.
Самоиндукция – это явление возникновения ЭДС индукции в контуре при изменении в нем силы тока.
Явление самоиндукции в электрических цепях подобно инерции тел в механике. Точно так же, как скорость тела не может внезапно увеличиться до определенной величины, так и сила тока при замыкании цепи не может мгновенно стать максимальной, а возрастает постепенно.
Движущееся тело не может мгновенно остановиться, то есть не может внезапно уменьшить свою скорость до нуля.

## Slide 10
ЭЛЕКТРОМАГНЕТИЗМ
Аналогично при размыкании цепи сила тока не уменьшается скачком до нуля, а убывает в течение некоторого времени.
Инерция тела зависит от его массы: чем больше масса, тем инерция тела сильнее выражена. Другими словами, масса является мерой инерции тела.
Подобным образом, для электрических цепей должна существовать физическая величина, которая является их характеристикой и мерой самоиндукции. Эта величина называется индуктивностью.
Физическая величина, равная отношению магнитного потока, пронизывающего контур, к силе тока в нем, называется индуктивностью этого контура:

## Slide 11
ЭЛЕКТРОМАГНЕТИЗМ
Если через катушку течет изменяющийся ток I, то и магнитный поток изменяется и согласно закону электромагнитной индукции получаем:
Данная электродвижущая сила называется ЭДС самоиндукции, а отношение ΔI/Δt – скоростью изменения силы тока в цепи. Таким образом:
ЭДС самоиндукции в цепи прямо пропорциональна скорости изменения силы тока в ней; Коэффициентом пропорциональности является индуктивность цепи.
Магнитное поле обладает энергией. Подобно тому, как в заряженном конденсаторе имеется запас электрической энергии, в катушке, по виткам которой протекает ток, имеется запас магнитной энергии.
Энергия магнитного поля катушки с индуктивностью L, создаваемого током I, равна

## Slide 12
ЭЛЕКТРОМАГНЕТИЗМ
Дано:
-----------------
Решение:

## Slide 13
ЭЛЕКТРОМАГНЕТИЗМ
Дано:
-----------------
Решение:

## Slide 14
ЭЛЕКТРОМАГНЕТИЗМ
Дано:
-----------------
Решение:

## Slide 15
ЭЛЕКТРОМАГНЕТИЗМ
Дано:
-----------------
Решение:

## Slide 16
ЭЛЕКТРОМАГНЕТИЗМ
Дано:
-----------------
Решение:

## Slide 17
ЭЛЕКТРОМАГНЕТИЗМ
Дано:
-----------------
Решение:

## Slide 18
ЭЛЕКТРОМАГНЕТИЗМ
Дано:
-----------------
Решение:

## Slide 19
ЭЛЕКТРОМАГНЕТИЗМ
Дано:
-----------------
Решение:

## Slide 20
ЭЛЕКТРОМАГНЕТИЗМ
Дано:
-----------------
Решение:

## Slide 21
ЭЛЕКТРОМАГНЕТИЗМ
Дано:
-----------------
Решение:

## Slide 22
ЭЛЕКТРОМАГНЕТИЗМ
Аналогично

## Slide 23
ЭЛЕКТРОМАГНЕТИЗМ
Дано:
-----------------
Решение:

## Slide 24
ЭЛЕКТРОМАГНЕТИЗМ
Дано:
-----------------
Решение:

## Slide 25
ЭЛЕКТРОМАГНЕТИЗМ
Дано:
-----------------
Решение:

## Slide 26
ЭЛЕКТРОМАГНЕТИЗМ
Дано:
-----------------
Решение:

## Slide 27
ЭЛЕКТРОМАГНЕТИЗМ

## Slide 28
ЭЛЕКТРОМАГНЕТИЗМ